## Slide 1: Metody dostępu do internetu
Zuzanna Augustyniak
Klasa II i
Semestr II

## Slide 2
Istnieje wiele sposobów podłączenia
komputera do sieci Internet.
Począwszy od modemu i linii
telefonicznej przez łącze stałe
do sieci telewizji kablowej.
Sposoby dostępu różnią się przede
wszystkim prędkością połączenia
i jego kosztem. Aby uzyskać dostęp
do sieci globalnych należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ang. Internet Provider). Dostawca usług internetowych to firma mająca własną sieć szkieletową połączoną szybkim łączem internetowym. Oferuje klientom za opłatą dostęp do swojej sieci, a tym samym do Internetu.

## Slide 3: Połączenie modemowe
Jest to najpopularniejszy sposób uzyskiwania połączeń z Internetem przez użytkowników indywidualnych. Charakteryzuje się niską prędkością transmisji (do 56,6 kb/s) oraz wysokim kosztem – związanym z opłatami za połączenia telefoniczne.
Połączenia z siecią Internet realizowane są z wykorzystaniem linii telefonicznej i modemu. Modem może być zainstalowany wewnątrz komputera jako klasyczna karta rozszerzeń lub jako zewnętrzne urządzenie podłączone do komputera przez port szeregowy. Warunkiem niezbędnym jest również zainstalowanie programu komunikacyjnego i protokołu TCP/IP. Połączenie nie wymaga specjalnych zabiegów konfiguracyjnych z wyjątkiem wpisania numeru dostępowego usługodawcy oraz identyfikatora użytkownika wraz z hasłem dostępowym

## Slide 4: Połączenia ISDN
ISDN (Integrated Services Digital Network), czyli telefoniczna sieć cyfrowa z integracją usług, to kolejny sposób połączenia się z siecią. Tak samo jak w przypadku zwykłych analogowych połączeń modemowych, połączenie uzyskuje się z wykorzystaniem modemu zainstalowanego w komputerze i cyfrowej linii telefonicznej. Jakość takiego połączenia jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku linii analogowych, dlatego też można uzyskać znacznie większe prędkości transmisji, nawet do 128 kb/s.

## Slide 5: HIS/SDI
HIS (Home Internet Solution) jest technologią
dostępu do sieci Internet opracowaną przez firmę Ericsson. W Polsce usługa znana jest pod nazwą SDI – czyli Stały Dostęp do Internetu, i została wdrożona przez Telekomunikację Polską. Za pośrednictwem SDI otrzymuje się stały i nieograniczony czasowo dostęp do Internetu za pośrednictwem zwykłej analogowej linii telefonicznej z możliwością równoczesnego prowadzenia rozmów telefonicznych. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 115 kb/s. Przy równoczesnym korzystaniu z Internetu i prowadzeniu rozmowy telefonicznej prędkość spada
do 70 kb/s.

## Slide 6: DSL/ADSL
Kolejnym sposobem uzyskania stałego dostępu do sieci Internet jest Cyfrowa Linia Abonencka (Digital Subscryber Line). DSL jest stałym połączeniem szerokopasmowym korzystającym ze zwykłych linii telefonicznych, umożliwiającym równoczesne korzystanie z sieci i prowadzenie rozmów telefonicznych.
W Polsce dostępne są usługi korzystające z technologii ADSL oferowane przez Telekomunikację Polską SA i firmy konkurencyjne. Telekomunikacja Polska świadczy usługi Neostrada TP i Internet DSL TP. Usługi te zapewniają transmisję z szybkością uzależnioną od abonamentu. Do dyspozycji są pakiety o szybkościach 2048 kb/s (tylko Internet DSL TP), 1024 kb/s, 512 kb/s lub 128 kb/s do użytkownika i z zawsze o połowę mniejszą szybkością od użytkownika.

## Slide 7: Łącza dzierżawione
Łącza dzierżawione oferują stały dostęp do Internetu o bardzo dużej przepustowości danych (do 2 Mb/s). Oferowane są głównie klientom korporacyjnym wymagającym stałego i bardzo szybkiego połączenia z siecią. W ostatnim okresie łącza dzierżawione są często stosowane w sieciach osiedlowych, które powstały z myślą współużytkowania dostępu do Internetu. Wówczas wysokie koszty łącza stałego dzielone są miedzy wszystkich użytkowników.

## Slide 8: Sieci telewizji kablowej
Dostęp do sieci Internet może być również realizowany z wykorzystaniem operatorów telewizyjnych sieci kablowych. W komputerze abonenta zostaje zainstalowany specjalny modem kablowy, którego zadaniem jest wyodrębnienie z dostarczanego sygnału danych komputerowych. Z drugiej strony przewodu montowane są urządzenia umożliwiające komunikację z wykorzystaniem sieci telewizji kablowej. Przepustowość takich łączy waha się od 128 kb/s do 10 Mb/s.

## Slide 9
Sieć PLC
Sieć PLC jest technologią wykorzystującą do transmisji danych istniejące linie energetyczne oraz podstacje energetyczne, w których montuje się kontrolery łączące światłowodową sieć informatyczną z siecią energetyczną niskiego napięcia. W budynku, gdzie mają być odbierane przesyłane dane, montuje się kolejny kontroler, dzięki czemu sygnał pojawia się we wszystkich gniazdkach mieszkania. Taki sygnał jest doprowadzany do komputera przez specjalny modem PLC.

## Slide 10: Łącza satelitarne
Obecnie istnieje kilka rozwiązań tego typu. Należy tu jednak wyróżnić łącza jednokierunkowe i dwukierunkowe. Łącze jednokierunkowe zapewnia tylko odbiór sygnałów z satelity. Transmisja od użytkownika musi się odbywać z wykorzystaniem drugiego łącza, np. modemowego, które pozwala na wysyłanie informacji.
W rozwiązaniach dwukierunkowych stosuje się anteny nadawczoodbiorcze, które umożliwiają wysyłanie i odbieranie informacji przez satelitę. Rozwiązanie to jest w Polsce rzadko stosowane ze względu na bardzo wysokie koszty instalacji i użytkowania.

## Slide 11: GPRS
GPRS - połączenie przy użyciu telefonu
komórkowego realizowane na
dwa sposoby.
Pierwszym jest CDS w którym telefon pełni rolę zwykłego modemu.
Drugi - GPRS, czyli pakietowa transmisja danych. Podstawową różnicą miedzy tymi połączeniami jest sposób naliczania opłaty. Przy CDS płacimy za czas połączenia a w GPRS za ilość przesłanych danych.

## Slide 12: SYSTEM LMDS
SYSTEM LMDS - wykorzystuje transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości (26-28 GHz) w obrębie niewielkich komórek o średnicy do 7 kilometrów. Jest najnowszym, szerokopasmowym sposobem dostępu do Internetu i może współdziałać z telefonią komórkową, oraz systemami stacjonarnymi opartymi na światłowodzie.

## Slide 13: ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
Sposób dostępu, w którym użyto światłowodów, zapewniających przesył danych oszałamiającą prędkością, około 7 Tb/s. Sieci zbudowane na światłowodach, noszą nazwę FDDI (Fiber Distributed Data Interface) i dają możliwość stosowania wielu protokołów jednocześnie, co przekłada się w wysokowydajnym transferze.
Obecne są jeszcze inne metody dostępowe, mniej lub bardziej popularne, jednak postęp technologii i informatyki, daje duże pole do działania, i zapewne w niedługim czasie pojawią się inne, wydajniejsze metody dostępu do Internetu.

## Slide 14: KONIEC